Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Территория сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан расположена в южной части Альшеевского района. С севера территория ограничена землями сельского поселения Кармышевский сельсовет, с востока – землями сельского поселения Чебенлинский сельсовет, с юга - землями Миякинского района, с запада – землями сельских поселений Никифаровский, Мендяновский сельсоветы.

Административный центр сельского поселения с.Нижнеее Аврюзово находится в 25 км от районного центра с.Раевский, в 15 км от ближайшей ж/д станции Шафраново.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Раевский по данным Территориальных строительных норм Республики Башкортостан ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 400 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 380 С,

обеспеченностью 0,92 – 350 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 220 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0°С – 160 (-9,4°С);

≤ 8°С – 208 (-6,3°С);

≤ 10°С – 223 (-5,3°С).

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 74 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 121 миллиметр.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Раевский | 13/17 | 2/5 | 2/3 | 11/9 | 44/31 | 18/16 | 6/11 | 5/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Раевский | 4,8 | 4,1 | 6,5 | 5,2 | 4,9 | 6,1 | 4,3 | 5,0 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,4 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,5 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +27,5 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +400 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 68 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 53 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 299 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков 48 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее в летний период направление ветра – северное.

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Раевский | 22 | 12 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 |

12. Среднее число дней с росой за год – 60.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | -14,2 | -13,6 | -6,7 | 5,0 | 13,6 | 18,4 | 20,0 | 17,6 | 11,6 | 3,7 | -4,7 | -11,0 | 3,3 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раевский | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дней.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год.

Влажностный режим. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период (апрель-октябрь) – 299 мм.

Зимой вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Опасные погодные явления:

Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 1.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС составляет 208 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении района проектирования принимают участие осадочные образования пермского и четвертичного возрастов.

Аллювиальные отложения развиты в долине р.Дема, мощность достигает 15-20 метров, представлены суглинками, песками и песчано-гравийным галечным материалом.

Делювиальные отложения развиты по пологим склонам р.Дема и ее притокам,  мощность 15-20 м, сложены однообразными желто-бурыми суглинками, содержащими небольшие линзы песка, щебенки, известняков и песчаников.

Элювиальные отложения представлены красно-коричневыми глинами, суглинками и глинистыми песками, которые образовались в результате выветривания коренных пород. Мощность элювиального комплекса не превышает 3 м.

На территории района проектирования встречаются подземные воды в трещиноватых породах Уфимского яруса пермской системы и в песчано-гравийно-галечниковых образованиях четвертичных отложений, а также воды спириферового и конхиферового подъяруса.

Уфимский ярус беден водоносными горизонтами из-за непостоянного характера разреза пород.

Наибольшей водоносностью обладают отложения спириферового и конфирерового подъяруса. Дебит источников этих горизонтов местами достигает 3-5 л/сек. Воды нижней части резерва сравнительно чистые и, несмотря на высокую жесткость, могут быть использованы для водоснабжения отдельных потребителей. Подземные воды верхней толщи используются местным населением, но качество их очень сомнительно, т.к. достаточного очищения не происходит вследствие малой фильтрации, кроме того, они обладают повышенной жесткостью.

Подземные воды четвертичных отложений наиболее распространены и являются перспективными для водоснабжения. Наиболее водообильны гравийно-галечные отложения нижней части аллювиального комплекса, распространяющегося по пойме р.Дема. Глубина залегания аллювиальных вод на пойменной террасе р.Дема колеблется в пределах 3-10 м. Местное население использует водоносный горизонт путем устройства колодцев.

В Альшеевском районе имеется месторождение минеральных вод, которое используется в ГУП «Санаторий им.Чехова», а также производится разлив минеральной воды «Чеховская» в бутылки на предприятии села Шафраново. Воды гидрокарбонатно-сульфатные, натриевые с минерализацией 1,1-1,5г/л.

Территории проектируемых населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет, в основном, находятся в благоприятных и условно благоприятных условиях для строительства. К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20% и грунтовыми водами до 2м от поверхности земли. К территориям, непригодным для строительства, относятся участки территории с уклонами поверхности более 20%, овраги.

1.2.3. Рельеф

В Альшеевском районе разнообразный и живописный ландшафт. Большая часть земель распахана, подвержена водно-ветровой эрозии. Довольно густая гидрографическая сеть создает значительную расчлененность рельефа при относительно равнинном характере местности.

Село Нижнее Аврюзово расположено на склонах р.Аврюз. Территория села имеет пересеченный рельеф с общим уклоном в северо-восточном направлении и  осложнена оврагами и балками. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 181-225 м. Уклон поверхности колеблется в пределах 2-4%.

Территория села Мечниково имеет пересеченный рельеф с общим уклоном в северо-восточном направлении и  осложнена оврагами и балками. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 169-228м. Уклон поверхности колеблется в пределах 4-6%.

1.2.4. Гидрография

Территория сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р.Камы. Река Аврюз протекает по территории сельского поселения в направлении с юго-запада на северо-восток. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки — Дема от истока до в/п д. Бочкарева. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также водохранилища, пруды, речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень рек на  территории проектируемых населенных пунктов

сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Общая протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Верхний Аврюз | 231 км по лв. берегу р.Дема | 20 |
| 2 | р.Нижний Аврюз | по пр. берегу р.Верхний Аврюз | 3 |

Перечень водохранилищ на  территории проектируемых населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет

| № | Наименование водотока | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручей | с.Мечниково | 0,62 |

1.2.5. Почва и растительность

Территория Альшеевского района относится к Предуральской степной сельскохозяйственной зоне. Преобладающими почвами являются черноземы типичные карбонатные, черноземы выщелоченные, плотные щебнистые. Земли подвергаются водной, водно-ветровой эрозии.

Почвенно-растительный покров лесостепной. Лесистость составляет около 5%. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

Состояние воздушного бассейна Альшеевского района РБ.

Состояние воздушного бассейна Альшеевского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения - городу Давлеканово.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 7,4 тыс. тонн. В том числе 0,2 тыс. тонн от стационарных источников, и 7,2 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2011 года на 21 % выше показателей 2010 года, что свидетельствует об увеличении вредных выбросов в атмосферу в проектируемом районе.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,308 тонн на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Качество воды реки Дема, длинного и маловодного левобережного притока реки Белая, наблюдается в2-х створах: в среднем течении (с.Кармышево) и в устье реки (г.Уфа).

В отчетном году в створе с. Кармышево возросло значение УКИЗВ до 5,23 и среднего коэффициента комплексности загрязненности до 43%, при этом качество воды по-прежнему оценивалось 4-ым классом разряда «а».

Загрязненность соединениями железа и нефтепродуктами снизилась с 5 ПДК до 2 и 4 ПДК по средним значениям, по максимальным с 32 и 8 ПДК до 7 ПДК, с повторяемостью случаев  нарушения  нормативов  в 57% и 100% проб соответственно. Природный  фон сульфатных ионов стабилизировался по средним концентрациям до 4 ПДК, максимальным – до 5 ПДК; почти во всех пробах выявлены нарушения норматива. Также стабилизировались до 2 ПДК средние уровни содержания органических веществ (по ХПК) и соединений меди, превышения  до 6 ПДК  фиксировали  в 100% и 43% проб соответственно. Ниже  нормы сохранялась загрязненность хлоридами, соединениями азота и цинка.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенных пунктов сельского поселения

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны существующих зеленых насаждений общего пользования;

- участки с уклонами поверхности выше 20%.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет:

| № | Наименование реки | Протяжен-ность реки, км | Ширина водоохран-ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Верхний Аврюз | 20 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | р.Нижний Аврюз | 3 | 50 | 30 | 5 |
| 3 | ручьи | менее 10 | 50 | 30 | 5 |
| 4 | водохранилище | - | 50 | 30 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования более 10км составляет 20м, менее 10км – 5м.

Охранные зоны инженерных сооружений и объектов

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 1м - для ВЛ менее 1 кВ, 10м – для ВЛ 10 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанав ливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны газораспределительных сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы. Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов: реки Аврюз – 100 метров, ручьев и водохранилища - 50 м;

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

и коммунальных объектов:

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.

Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Класс опасности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТФ ООО «Агрокоопинвест» | животноводство 671 гол с.Нижнее Аврюзово | III | 300 м |
| 2 | МТМ ООО «Агрокоопинвест» | мастерская на 12 тракторов, гараж на 3 а/м с.Нижнее Аврюзово | III | 300 м |
| 3 | АЗС ООО «Агрокоопинвест» | 2160 тонн, с.Нижнее Аврюзово | IV | 100 м |
| 4 | Складской сектор ООО «Агрокоопинвест» | хранение зерна 1500 тонн, автовесы, сушильный агрегат, с.Нижнее Аврюзово | V | 50 м |
| 5 | Конный двор ООО «Агрокоопинвест» | животноводство 20 гол с.Нижнее Аврюзово | V | 50 м |
| 6 | Пилорама ООО «Агрокоопинвест» | лесопильное производство, с.Нижнее Аврюзово | IV | 100 м |
| 7 | ПС «Аврюзово» | распределительная подстанция |  | 50 м |
| 8 | КФХ Гизатуллин | Растениеводство | V | 50 м |
| 9 | КФХ Нигматшин | Растениеводство | V | 50 м |
| 10 | КФХ Яшлик | Растениеводство | V | 50 м |
| 11 | КФХ Ахметова | Растениеводство | V | 50 м |
| 12 | КФХ Загретдинов | Растениеводство | V | 50 м |

В пределах сельского  поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3.4. Территории, благоприятные для градостроительного освоения

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, располагаются в западном от существующих границ села Нижнее Аврюзово и в юго-восточной части села Мечниково.

1.4. Система расселения

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Нижнее Аврюзово - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

1.5. Социально-экономическое положение района

Приоритетным направлением в развитии экономики Альшеевского района является сельское хозяйство (растениеводство, животноводство).

Промышленное производство района представлено предприятиями пищевой промышленности. Градообразующим предприятием муниципального района Альшеевский район является общество с ограниченной ответственностью «Раевсахар». Он объединяет в сырьевую базу более 10 свеклосеющих районов Башкирии.

В муниципальном районе Альшеевский район 4 организации осуществляют деятельность в ЖКХ:

1. ООО «Альшеевские тепловые сети» - оказание услуг по т/снабжению;

2. ООО «Коммунальщик» -  утилизация твердых бытовых отходов; водоотведение, водоснабжение, очистка стоков;

3. ООО «БашРЭС» - транспортировка электроэнергии в с. Раевский и по району;

4. ОАО «Газ-Сервис» филиала «Давлекановогаз» - обслуживание газового хозяйства.

Район имеет хорошее транспортное сообщение, через него проходит важнейшая железнодорожная магистраль, связывающая центральную часть страны с Урало-Сибирским регионом, автодороги республиканского значения. На территории района три железнодорожные станции: Раевка, Шафраново, Аксеново.

По состоянию на 01.01.2012 года в структуре торговой отрасли муниципального района Альшеевский район насчитывается 525 единиц предприятий торговли общей торговой площадью 25,79 тыс. квадратных метров, 89 предприятий общественного питания на 3448 посадочных мест (в том числе блоки питания при больницах, детских садах, приюте и санаториях), 1 стационарный рынок.

В районе по состоянию на 01 января 2012 года действует 1073 субъекта малого бизнеса, в том числе:

– 3 средних предприятия;

– 38 малых предприятий;

– 88 микропредприятий;

– 836 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;

– 108 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Отраслевая структура малых предприятий:

- непроизводственная сфера, прежде всего, торговля и сфера общественного

питания (61%)

- в промышленности сосредоточено около 7 % предприятий от общего количества субъектов малого предпринимательства;

- в строительстве - 7 %;

- в сельском хозяйстве – 9 %;

- в сфере бытового обслуживания населения – 4 %;

- в сфере туризма – 0,9 %;

- в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг и прочих услуг – 11,1 %.

Число занятых в сфере малого бизнеса, по итогам 2012 года составляет 5405 человек, в том числе занятых на малых предприятиях 1265 чел., на микропредприятиях – 1300 человек, на средних предприятиях – 385 человек, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 175 чел., у индивидуальных предпринимателей – 2280 человек.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Численность экономически активного населения в районе составляет 57,8%.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Альшеевского района Республики Башкортостан» уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 июля 2013 года составил 1,38 % экономически активного населения.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

На территории сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан расположены сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрокоопинвест», крестьянские (фермерские) хозяйства, основной вид деятельности - растениеводство, животноводство.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы.

Наибольшее   количество   субъектов   малого предпринимательства  приходится  на  сферу  торговли.

Предприятия сельскохозяйственного производства,

находящиеся на балансе ООО «Агрокоопинвест»

|  | Единица измерения | Количество ед.изм. | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| МТМ с.Нижнее Аврюзово |
| Мастерская | тракторов | 12 | 8 |
| Автогараж | машин | 3 | 3 |
| АЗС | тонн | 2160 | 1 |
| МТФ с.Нижнее Аврюзово |
| Коровник | голов | 350 | 25 |
| Молодняк до 1 года | голов | 216 | 3 |
| Склад для фуража | тонн | 500 | 2 |
| Родильное помещение | голов | 105 | 2 |
| Складской сектор с.Нижнее Аврюзово |
| Зерносклад | тонн | 1500 | 4 |
| Автовесы | тонн | 20 | 1 |
| Сушильный агрегат | тонн/сут | 25 | 1 |
| Конный двор | голов | 20 | 1 |
| Пилорама с.Нижнее Аврюзово |  |  | 1 |

Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование КФХ, ИП | Населенный пункт | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ Гизатуллин |  | Растениеводство | 1 |
| 2 | КФХ Нигматшин |  | Растениеводство | 1 |
| 3 | КФХ Яшлик |  | Растениеводство | 1 |
| 4 | КФХ Ахметова |  | Растениеводство | 1 |
| 5 | КФХ Загретдинов |  | Растениеводство | 1 |
| 6 | ИП Зарипов | С.Нижнее Аврюзово | торговля | 1 |
| 7 | ИП Давлетова | С.Нижнее Аврюзово | торговля | 1 |
| 8 | ИП Гизатуллина | С.Нижнее Аврюзово | торговля | 1 |
| 9 | ИП Абдрахманова | С.Мечниково | торговля | 1 |
| 10 | ИП Саяхов | С.Мечниково | торговля | 1 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 01 января 2013 года)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово | 397 | 182 | 20 | 137 | 15 | 539 |
| 2 | с.Мечниково | 166 | 82 | 16 | 61 | 15 | 43 |

1.6. Культурное наследие

Объекты культурного наследия в сельском поселении Нижнеаврюзовский сельсовет представлены памятниками истории, расположенными в общественно-деловой зоне с.Нижнее Аврюзово.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| № | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник-обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Нижнее Аврюзово, ул.Ленина 52 | нет инф. | п/истории | В |
| 2 | Памятник В.И.Ленину | с.Нижнее Аврюзово, ул.Ленина 52 | нет инф. | п/истории | В |

1.7. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Природно-ресурсный потенциал сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет представлен минерально-сырьевыми и земельными ресурсами.

1.7.1. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории района добываются суглинок, гравий, песок, кирпично-черепичное сырье, известняк. На территории сельского поселения имеется Аврюзовское месторождение известняка и цементного сырья.

1.7.2. Земельные ресурсы

Общая площадь Альшеевского района 241 142 га, в т.ч. сельскохозяйственных угодий 185049 га, из них пашня 107026 га, лесные площади и лесные насаждения 43890 га.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Нижнее Аврюзово - административный центр сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет с населением 754 человека, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 25 км от районного центра с.Раевский, в 15 км от ближайшей ж/д станции Шафраново. Планировочная структура с.Нижнее Аврюзово состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток вдоль р.Нижний Аврюз и ее притоков-ручьев. В направлении с севера на восток по селу проходит автодорога районного значения Шафраново-Верхнее Аврюзово- Нижнее Аврюзово-Мечниково.

Территория села ограничена с северной и восточной стороны автодорогой районного значения, территорией кладбища и руслом реки Верхний Аврюз, с северо-западной стороны территорией промзоны, с южной и юго-западной сторон лесными массивами.

Земли для развития населенного пункта отведены в западном направлении от существующих границ села.

Село Мечниково расположено в 4 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Нижнее Аврюзово. Население – 544 человека. Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с севера на юг, с востока на запад, и с юго-запада на северо-восток вдоль ручья. С западной стороны к селу подходит автодорога районного значения Шафраново-Верхнее Аврюзово- Нижнее Аврюзово-Мечниково.

Территория села ограничена с северо-западной, юго-западной и южной стороны лесными массивами, с восточной стороны автодорогой, территорией промзоны, водохранилищем.

Земли для развития населенного пункта отведены в юго-восточной части села.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(существующее положение)

| Наименование населенных пунктов | Террито-рия, га (сущ.) | Функциональные зоны (сущ.), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | З |
| с.Нижнее Аврюзово | 231,02 | 102,50 | 2,88 | 27,42 | 28,12 | 10,86 | 1,79 | 57,45 |
| с.Мечниково | 114,91 | 30,44 | 2,14 | 7,68 | 10,31 | - | 0,62 | 63,72 |
| Итого | 345,93 100% | 132,94 38,4% | 5,02 1,5% | 35,10 10,2% | 38,43 11,1% | 10,86 3,1% | 2,41 0,7% | 121,17 35,0% |

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

2.2. Население

Население с.Нижнее Аврюзово, с.Мечниково на проектируемый период согласно техническому заданию составляет 1298 чел. По сравнению с 2010 годом численность населения незначительно увеличилась (на 0,08% - 1 чел.).

Динамика населения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002г. (чел.) | Перепись, 2010г. (чел.) | Числен-ность населения 2013г. | Измене- ния 2002- 2010гг. чел. / % | Измене- ния 2010- 2013гг. чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово | 725 | 752 | 754 | 27 / 3,72 | 2 / 0,27 |
| 2 | с.Мечниково | 537 | 545 | 544 | 8 / 1,49 | -1 / -0,18 |
|  | Итого | 1262 | 1297 | 1298 | 35 / 2,77 | 1 / 0,08 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013 г. | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово | 754 | 280 | 2,69 |
| 2 | с.Мечниково | 544 | 98 | 5,55 |
|  | Итого | 1298 | 378 | 3,43 |

Структура населения по возрастным группам

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | с.Нижнее Аврюзово | с.Мечниково |
| До 7 лет | 48 | 43 |
| От 7 до 16 лет | 112 | 99 |
| Старше 55 лет женщин | 137 | 81 |
| Старше 60 лет мужчин | 63 | 48 |
| 16-55 лет женщин | 176 | 132 |
| 16-60 лет мужчин | 218 | 141 |
| Всего населения села | 754 | 544 |

Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудоспособном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсионеры |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово | 754 / 100% | 394 / 52,3% | 160 / 21,2% | 200 / 26,5% |
| 2 | с.Мечниково | 544 / 100% | 273 / 50,2% | 142 / 26,1% | 129 / 23,7% |
|  | Итого | 1298 / 100% | 667 / 51,4% | 302 / 23,3% | 329 / 25,3% |

2.3. Жилищный фонд

Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2013г.

| № | Населенный пункт | Этаж-ность | Материал стен | Общая пло-щадь, кв.м | Кол-во квартир, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово |  |  | 20973 | 274 |
|  | в т.ч. | 1 | кирпич | 734 | 12 |
|  |  | 1 | камен | 99 | 2 |
|  |  | 1 | деревян | 20140 | 260 |
| 2 | с.Мечниково |  |  | 9521,3 | 182 |
|  | в т.ч. | 1 | щитовой | 1238,6 | 21 |
|  |  | 1 | кирпич | 3157,7 | 57 |
|  |  | 1 | деревян | 3196,1 | 61 |
|  |  | 1 | блок бетон | 200,4 | 3 |
|  |  | 2 | кирпич | 1728,5 | 40 |
|  | Итого |  |  | 30494,3 | 456 |

Общая площадь жилого фонда населенных пунктов - 30,494 тыс.м2.

По данным Администрации сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет по состоянию на 2013г. население проектируемых населенных пунктов составляет 1298 человек.

Жилищная обеспеченность на 2013 год: 30494 / 1298 = 23,5 м2/чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Село Нижнее Аврюзово является административным центром сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и выполняет функцию центра межселенного обслуживания.

Учреждения образования, здравоохранения, культуры

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в проектируемых населенных пунктах имеются:

- детские ясли-сад в с.Нижнее Аврюзово проектной вместимостью 20 мест, согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость детского сада составляет 18 детей дошкольного возраста, заполненность детского дошкольного учреждения составляет 90%;

- детские ясли-сад в с.Мечниково проектной вместимостью 12 мест, согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость детского сада составляет 12 детей дошкольного возраста, заполненность детского дошкольного учреждения составляет 100%;

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составляет 74% от нормативного значения.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в проектируемых населенных пунктах имеются:

- средняя школа в с.Нижнее Аврюзово проектной вместимостью 200 учащихся, согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость школы составляет 88 чел. детей школьного возраста, заполненность школы составляет 44%.

- средняя школа в с.Мечниково проектной вместимостью 320 учащихся, согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость школы составляет 35 чел. детей школьного возраста, заполненность школы составляет 11%.

Обеспеченность местами в школьных учреждениях составляет 278% от нормативного значения.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание проектируемых населенных пунктов осуществляется:

- фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в с.Нижнее Аврюзово на 35 посещений в смену.

- фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в с.Мечниково на 25 посещений в смену.

Обеспеченность составляет 100% от нормативного значения. Аптечные пункты отсутствуют. Выдвижной пункт для оказания неотложной медицинской помощи отсутствует.

Культурно-досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу. На сегодняшний день в проектируемых населенных пунктах имеются:

- сельский дом культуры в с.Нижнее Аврюзово на 300 мест с библиотекой на 11,6 тыс.книг / 10 чит.мест

- сельский дом культуры в с.Мечниково на 125 мест с библиотекой на 10,3 тыс.книг / 10 чит.мест

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения проектируемых населенных пунктов в учреждениях культуры и клубах составляет 299 мест.

Имеющиеся дома культуры обеспечивают потребности населения на142% от нормативного значения.

Объекты культового назначения

Объектом культового назначения в селе Нижнее Аврюзово является мечеть, расположенная в зоне общественного центра села.

Спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

В с.Нижнее Аврюзово при школе имеется спортивный зал площадью 200 м2 и спортивные площадки площадью 0,25 га.

В с.Мечниково при школе имеется спортивный зал площадью 180 м2 и спортивные площадки общей площадью 0,6 га.

Согласно нормативам населению проектируемых населенных пунктов требуются спортивные залы общего типа общей площадью 78 м2 и спортивные площадки общей площадью 0,9 га. Имеющиеся спортивные залы обеспечивают потребности населения на 487%, имеющиеся спортивные площадки обеспечивают потребности населения в плоскостных спортивных сооружениях на 94%.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. На сегодняшний день в населенных пунктах с.Нижнее Аврюзово, с.Мечниково функционируют магазины со смешанным ассортиментом торговой площадью 157,1 м2. При существующей численности населения нормативная потребность в предприятиях смешанной торговли составляет 390 м2 торговой площади, обеспеченность составляет 40%.

Перечень предприятий торговли

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь, м2 | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Гизатуллина З.Р. | с.Нижнеее Аврюзово, ул.Ленина 41а | 31 | 1 |
| 2 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Зарипов Б.Р. | с.Нижнеее Аврюзово, ул.Ленина 52 | 9,7 | 1 |
| 3 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Давлетова Н.У. | с.Нижнеее Аврюзово, ул.Ленина 68 а | 31 | 1 |
| 4 | Магазин со смешанным ассортиментом РАЙПО | с.Нижнеее Аврюзово, ул.Ленина 82 | 49,4 | 1 |
| 5 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Абдрахманова Г.М. | с.Мечниково, ул.Центральная 14 | 21 | 1 |
| 6 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Саяхов Э.Г. | с.Мечниково, ул.Центральная 11а | 15 | 1 |
|  | Итого: |  | 157,1 |  |

Предприятия общественного питания. На сегодняшний день в проектируемых населенных пунктах предприятия общественного питания отсутствуют. В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения в предприятиях общественного питания составляет 52 посадочных места.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В проектируемых населенных пунктах предприятия бытового обслуживания отсутствуют. В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения в предприятиях бытового обслуживания составляет 5 рабочих мест.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется отделение связи и отделение сберегательного банка. В с.Нижнее Аврюзово имеется отделение почтовой связи.

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Воздвиженский сельсовет пожарное депо отсутствует. Ближайшая пожарная часть ПЧ-62 ФГКУ «16 ОФПС по РБ» располагается по адресу: Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Раевский, ул.Кирова, д.1.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

Кладбища.

В северо-восточной части с.Нижнее Аврюзово расположено кладбище площадью 10,86 га.

В северо-восточном направлении от с.Мечниково за границами населенного пункта расположено кладбище площадью 0,59 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Нижнее Аврюзово 85%, в с.Мечниково 60%. Свободные территории кладбищ составляют: в с.Нижнее Аврюзово 1,63 га, в с.Мечниково 0,24 га. Нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах 0,31 га, обеспеченность составляет 603%.

Потребность существующего населения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения, необходимых на существующую численность  – 1298 чел.

(Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1298 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 187 | 520 | 278 |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 43 | 32 | 74 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 на н.п. | 2 | 2 | 100 |
| Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 18,2 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 299 | 425 | 142 |
| Сельские библиотеки | тыс. книг / чит.мест | 6 / 5 | 7,788 / 6 | 21,9/ 20 | 281/333 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 78 | нет инф. | нет инф. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 130 | 157,1 | 40 |
| Магазины непродовольст-венные | м2 торг. площади | 200 | 260 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 52 | - | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 5 | - | 0 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 60 | 78 | 380 | 487 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,9 | 0,85 | 94 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | 0 | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,31 | 1,87 | 603 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что в населенных пунктах сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет на сегодняшний день недостаточно торговых площадей, отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания, аптечные пункты, отделение банка, пожарное депо.

2.5. Транспорт

Протяженность дорог общего пользования по Альшеевскому району  –  529,5 км, из которых 55,8 км составляют дороги республиканского значения, 56,3 км  –  межрайонного значения и 417,5 км  –  районного значения, 90,5% имеют твердое покрытие.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в Альшеевском районе значительно выше средней плотности по Республике Башкортостан, которая составляет 177 км/кв.км, однако, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить низкий удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия  –  44% и значительный удельный вес дорог с переходным и низшим типом покрытия - 56%.

Обслуживанием автодорог общего пользования занимается Альшеевское ДРСУ ГУП Башкиравтодор.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного значения Шафраново-Верхнее Аврюзово- Нижнее Аврюзово-Мечниково и Раевский-Кармышево-Дим-Нижнее Аврюзово, соединяющей населенные пункты сельского поселения с автодорогой республиканского значения Белебей-Чишмы, станцией Шафраново и районным центром с.Раевский.

Перечень автомобильных дорог районного значения

| Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность по с.п. | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Нижнее Аврюзово-Раевский | III | 7,0 | 7,0 |  |  |
| Шафраново-Нижнее Аврюзово-Мечниково | IV | 10,5 |  | 10,5 |  |
| Итого: |  | 17,5 | 7,0 | 10,5 |  |

Показатели  улично-дорожной сети  в границах проектируемых

населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Нижнее Аврюзово | 11,250 | 6,75 |
| с.Мечниково | 6,876 | 4,13 |
| Итого | 18,126 | 10,88 |

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляют ГУП «Башавтотранс» и индивидуальные предприниматели. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту с.Раевский-с.Мечниково. Автобусные остановки расположены в с.Нижнее Аврюзово по ул.Ленина 82 и в с.Мечниково по ул.Центральная 14.

Основной вид транспорта в сельском поселении – автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 01 января 2013 года в населенных пунктах с.Нижнее Аврюзово, с.Мечниково зарегистрировано:

143 – легковых автомобиля;

5 – грузовых автомобилей;

23 – мотоцикла;

26 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 152 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Автозаправочная станция расположена в с.Раевский, с.Шафраново Альшеевского района.

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Раевский.

Железнодорожный транспорт. Через районный центр с.Раевский проходит железнодорожная магистраль Самара-Уфа-Челябинск, в границах с.Раевский расположена железнодорожная станция Раевка. Общая протяженность двухпутной  электрофицированной линии Самара-Уфа-Челябинск, проходящей в границах Альшеевского района составляет 62 км.

Ближайшая железнодорожная станция – Шафраново, расстояние до административного центра сельского поселения с.Нижнее Аврюзово 15 км. Код станции: 65696. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении р.Аврюз и ее притоков-ручьев с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нижнее Аврюзово |
|  | МТФ | 5 объектов | 7,07 | сущ. |
|  | МТМ, АЗС | 1 объект | 5,14 | сущ. |
|  | Складской сектор | 1 объект | 4,05 | сущ |
|  | Пилорама | 1 объект | 0,01 | сущ |
|  | ПС «Аврюзово» | 1 объект | 0,12 | сущ. |
|  | ГРП | 1 объект | 0,03 | сущ. |
|  | КТП | 11 объектов | 0,04 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Кладбище | 1 объект | 10,86 | сущ. |
|  | Мосты | 14 объектов | 0,10 | сущ. |
|  | Итого: |  | 27,42 |  |
| с.Мечниково |
|  | МТФ | 1 объект | 1,76 | сущ. |
|  | МТМ | 1 объект | 2,79 | сущ. |
|  | АЗС | 1 объект | 0,28 | сущ. |
|  | Складской сектор | 1 объект | 2,78 | сущ. |
|  | Насосная станция | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории МТМ | сущ. |
|  | ГРП | 1 объект | 0,02 | сущ. |
|  | КТП | 8 объектов | 0,03 | сущ. |
|  | Мост | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | Итого: |  | 7,68 |  |
|  | Итого по населенным пунктам: |  | 35,10 |  |

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Альшеевский район и, в частности, сельское поселение Нижнеаврюзовский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Источником водоснабжения с.Нижнее Аврюзово является  каптажированный родник  с металлическим ограждением. Магистральные водопроводы - из металлических труб диаметром 100 мм. Протяженность сетей водопровода - 5,2 км по всем улицам. Количество водозаборных колонок 1 шт.

Централизованное водоснабжение с.Мечниково осуществляется подземными водами из двух эксплуатационных скважин, пробуренных в 1959г. Глубина скважин – 40 и 90 м. Типы насосов ЭЦВ-6,3-4 и ЭЦВ-6,3-10. Протяженность сетей водопровода – 3,4 км.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

2.7.3. Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение административных и общественных зданий с.Нижнее Аврюзово, с.Мечниково газовое (от индивидуальных котельных).

Отопление индивидуальной застройки населенных пунктов газовое (от индивидуальных источников тепла).

| № п/п | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | с.Нижнее Аврюзово, ул.Ленина 54 | RS-Н200 | 2 | 200 | 2009 | удовлет |
| 2 | с.Мечниково, ул.Центральная13 | НР-18 | 2 | 139,2 | 1978 | удовлет |

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение с.Нижнеее Аврюзово и с.Мечниково осуществляется природным газом высокого давления 0,6 МПа от АГРС «Давлеканово».

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится по подземным сетям газопровода низкого давления после понижения давления в ГРП (2 объекта):

- ГРП в с.Нижнеее Аврюзово;

- ГРП в с.Мечниково.

| Наименование | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП с.Нижнее Аврюзово | 7900 | 0,6 МПа | 0,003 МПа | 1300 | удовлет |
| ГРП с.Мечниково | 7900 | 0,6 МПа | 0,003 МПа | 1300 | удовлет |

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции «Аврюзово». Передача электроэнергии производится по воздушной ВЛ-10кВ. На территории населенных пунктов расположено 19 трансформаторных подстанций, в.т.ч.:

в с.Нижнее Аврюзово – 11 (из них 5 в промзонах);

в с.Мечниково – 8 (из них 3 в промзонах).

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается производственное отделение Белебеевские электрические сети ООО»Башкирэнерго».

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Обеспечение населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет телефонной проводной связью осуществляется Белебеевским участком ОАО «Башинформсвязь». Линии связи подземные, воздушные на опорах.

АТС типа М-200 емкостью 208 номеров, количество абонентов 170, размещена в с.Нижнее Аврюзово.

Телефоны установлены во всех общественных, производственных зданиях и частично в жилых домах. В населенных пунктах района установлены таксофоны.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В районе представлены, в широком доступе IP- телевидение и скоростной интернет по технологии ADSL.

Для  приема  радиовещания  используются  приемники УКВ-ЧМ.

2.7.7. Телевидение

Населенные пункты сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан находятся в зоне уверенного приёма сигналов телевизионных ретрансляторов г.Давлеканово. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий.

Глава 3. Экономическая база развития сельского поселения

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Развитие градообразующих отраслей определяет масштабы развития населенных пунктов сельского поселения, их экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку.

На территории проектируемых населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан градообразующая база представлена сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрокоопинвест», крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, учреждениями сферы обслуживания, удобным транспортным расположением.

Основные направления комплексного развития сельского поселения

Основные параметры развития сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте муниципальных программ социально-экономического развития муниципального района Альшеевский район, инвестиционного развития муниципального района Альшеевский район, развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Альшеевский район Республики Башкортостан:

- поиск и использование резервов развития экономической базы (производства);

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики сельского поселения видах деятельности;

- рост эффективности сельскохозяйственного производства;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

- развитие социальной сферы, повышение качества жизни населения;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Положительные предпосылки для развития проектируемых населенных пунктов:

1. Доля трудоспособного населения составляет 51,4%.

2. Доля жителей дотрудоспособного возраста – 23,3%.

3. Рост численности населения, занятого индивидуальным предпринимательством и личным подсобным хозяйством.

4. Наличие неиспользуемых площадей и земельных ресурсов.

Проблемы в развитии сельского поселения:

1. Отток наиболее активной части молодежи в другие регионы.

2. Недостаточный уровень инвестиций.

Варианты решения проблемы:

1. Реализация национальных проектов, республиканских целевых программ в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, сельского хозяйства.

2. Активизация инновационной деятельности путем разработки и реализации проектов, внедрения и развития инновационных производств.

3. Рост объемов промышленного производства, аграрного сектора, оказания услуг, увеличение объемов товарооборота, платных услуг.

4. Привлечение и поддержка молодых специалистов.

4. Использование имеющихся пустующих производственных площадей.

5. Использование потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта продукции, услуг.

Для сохранения сельскохозяйственного использования земель в районе необходимы широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние регионы.

3.2. Расселение

Сельское поселение Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Нижнее Аврюзово - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

Прогноз населения в системе расселения.

Альшеевский район развивается как промышленный и аграрный с районным центром в с.Раевский.

В селе Нижнее Аврюзово, как в административном центре сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет, представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Населенные пункты сельского поселения имеют хорошую транспортную доступность в районный центр.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи (цифровое телевидение, телефон, интернет) будет способствовать развитию территории, решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

3.3. Трудовые ресурсы (экономически активное население)

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 862 человек.

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1298 | 100,0 | 1466 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 302 | 23,3 | 337 | 23,0 |
| В трудоспособном возрасте | 667 | 51,4 | 748 | 51,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 329 | 25,3 | 381 | 26,0 |

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1298 | 100,0 | 1466 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 667 | 51,4 | 748 | 51,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 99 | 30% возрастной группы пенсионеров | 114 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 766 | 59,0 | 862 | 59,0 |

3.4. Численность населения.

Расчет численности населения, которое можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения Нижнеаврюзовский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды, произведен исходя из демографической емкости территории:

Село Нижнее Аврюзово. Численность населения на 2013г. составляет 754 человека.

На расчетный срок (до 2033г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в западной части села. Здесь запроектировано 17 участков для проживания 17 х 2,69 = 46 человек.

Общее количество населения села к 2033 году составит: 754+46=800 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 800 : 239,52 га = 3,34 чел./га.

Село Мечниково. Численность населения на 2013г. составляет 544 человека.

На расчетный срок (до 2033г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в юго-восточной части села. Здесь запроектировано 22 участка для проживания 22 х 5,55 = 122 человек.

Общее количество населения села к 2033 году составит: 544+122=666 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 666 : 114,91 га = 5,80 чел./га.

Итого по населенным пунктам:

Численность населения на  2013г. составляет 1298 человек.

Количество населения в домах нового строительства на расчётный срок составит 168 чел., а общее количество населения к 2033 году составит: 1298+168=1466 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1466 : 354,43 га = 4,14 чел./га.